## Slide 1: Protocoles TDM Système respiratoire
Cou et thorax

## Slide 2: TDM du cou
Buts ou indications
  Néoplasie
  Masse
  Induration (durcissement ou épaississement d’un tissu organique)
  Adénopathies (État pathologique des ganglions)
  Abcès laryngé
  Épiglottite, laryngite
  Etc.
Contre-indications :
  Allergie aux substances de contraste
  Contre-indications à l’injection de PDC
ATTENTION :
S’assurer que l’examen désiré est réellement pour la région du cou (partie molle) et non pour la région cervicale (os)
Questionnaire anamnèse
S’il y a des contre-indications, l’examen se réalisera en C-

## Slide 3: TDM du cou
Préparation du patient :
  Patient en jaquette (retirer les vêtements du haut seulement)
  Enlever les prothèses dentaires
  Retirer tout objet susceptible de nuir à la qualité de l’image (bijoux, boucles d’oreilles, prothèses auditives, pince à cheveux, prothèse capillaire))
  Expliquer au patient qu’il ne pourra ni avaler, ni mastiquer pendant l’acquisition
  Être à jeun 3 heures avant l’examen
Positionnement :
  Décubitus dorsal
  Tête dans l’appui tête et entre en premier dans le statif
  S’assurer qu’il n’y ait pas de déviation du PMS ni de rotation
  Les bras sont allongés le long du corps

## Slide 4: TDM du cou
Protocole :
  Centrage :
    En cranio-caudal (z) : 5 cm sous les articulations sterno-claviculaire
    En antéro-postérieur (y) : Centre du cou
  Injection :
    Quantité : 70 à 80 ml
    Débit : 2ml/sec
    Délais : 50 à 60 secondes
Topogramme : 350 mm
  2 topo (face et profil)
  5 cm en dessous des articulations sterno-claviculaires jusqu’au dessus des sinus frontaux
  Ne pas respirer, ni avaler ou mastiquer
Source : https://healthcare-in-europe.com/en/radbook/injectors/1591-bracco-ct-expr-s.html
Toujours réalisé C+ sauf si contre-indications

## Slide 5: Étape pour procéder à l’injection
Installer le cathéter IV (si pas déjà installé)
Connecter la tubulure du «set-patient» au cathéter IV
Procéder au test de perméabilité de la veine (solution saline – NaCl)
    S’assurer d’aucun inconfort chez le patient
    Aucune gonflement au site d’injection
Procéder à l’injection du PDC selon le protocole déterminé (quantité, débit, délais)
Suite à l’injection du PDC, il y a toujours une phase de «rinçage» pour s’assurer que toute la quantité de PDC est dans le sang du patient

## Slide 6
Source : Cahier technique TDM, Hôpital de Rimouski
Articulation sterno-claviculaire D
Sinus frontaux
Sinus frontaux

## Slide 7: TDM du cou
Acquisition :
  Placer la boite d’acquisition de sorte à couvrir des sinus frontaux jusqu’aux articulations sterno-claviculaires (cranio-caudal)
  Couvrir toutes les parties molles du nez jusqu'à derrière le cou (antéro-postérieur)

## Slide 8: TDM du cou
Acquisition :
  Utiliser le grand SFOV :
    Artéfacts de projections incomplète (épaules)
  Acquisition en fenêtre molle : Tissus mous
  Ne pas respirer, ni avaler ou mastiquer
  Épaisseur de coupe : 0,6 à 3 mm
Source : Cahier technique TDM, Hôpital de Rimouski
Source : https://eanatomy-rimouski.proxy.collecto.ca/fr/e-Anatomy/Tete-et-cou/Tete-et-cou-TDM

## Slide 9: TDM du cou
Reconstructions :
  Coronales : Tissus mous
  Sagittales : Tissus mous

## Slide 10: TDM du thorax
Il existe plusieurs protocoles TDM et plusieurs renseignements clinique pour la région du thorax.
Le renseignement clinique déterminera le type de protocole à sélectionner.
Par contre, le positionnement, le centrage, la région d’intérêt resteront similaires.
Voici quelques protocoles pour la région du thorax qui seront étudiés :
  TDM thorax C-
  TDM thorax C+ (veineux)
  TDM thorax C+ (artériel)
  TDM thorax multiphase
  TDM thorax embolie (VCS)
  TDM thorax embolie (timing bolus)
  Biopsie pulmonaire

## Slide 11: TDM du thorax C-
Buts ou indications :
  Alvéolite - Emphysème
  Amiantose - Fibrose
  Asthme - Infiltrat
  Bronchiectasie - Lobectomie
  Bronchiolite - MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique)
  Calcifications - Micronodules (nodules)
  Douleur - Pneumothorax
  DRS (douleur rétro-sternale) - Silicose
  Dyspnée - Tabagisme

## Slide 12: TDM du thorax C-
Contre-indications :
  Examen C-, il n’y a donc pas de contre-indications
Préparation :
  Patient en jaquette (retirer les vêtements du haut seulement, incluant le soutien-gorge)
  Retirer chaines et collier ou tout autre objet pouvant causer des artéfacts
  Expliquer l’examen au patient (technique respiratoire)

## Slide 13: TDM du thorax C-
Positionnement :
  Décubitus dorsal,
  Bras placés au-dessus de la tête
    Si impossible pour le patient, laisser les bras de chaque côté du corps, mais cela donne une moins bonne qualité d’examen
  Coussin sous les genoux pour le confort du patient
  Aucune rotation du thorax (les 2 épaules bien appuyées sur la table)
  Les pieds entrent en premier dans le statif
  Positionner les caches au bismuth pour la thyroïde et les seins pour les patients âgés de moins de 55 ans, sans égard au sexe

## Slide 14: TDM du thorax C-
Protocole :
  Centrage :
    En cranio-caudal (z) : 5 cm au-dessus des épaules
    En antéro-postérieur (y) : Au centre du thorax
  Injection :
    Aucune, protocole C-
Topogramme : Environ 400 mm (à ajuster selon patient)
  Généralement, le topo de face suffit
  Inclure 5 cm au-dessus des épaules jusqu’à L2
  Apnée après inspiration

## Slide 15: TDM du thorax C-
Source : Images, Cégep de Rimouski

## Slide 16: TDM du thorax C-
Acquisition :
  Placer la boite d’acquisition de manière à couvrir :
    Cranio-caudal :
      De l’apex pulmonaire jusqu’à la base des poumons (des 1ères côtes jusqu’au plateau supérieur de L2
    En largeur :
      Inclure la région des aisselles (ganglions)
      ATTENTION : Pour les patientes avec des seins volumineux, les seins ne seront pas inclus pour l’acquisition

## Slide 17: TDM du thorax C-
Acquisition :
  Utiliser le grand SFOV
  120 kV (diminuer à 100 kV si possible pour patient adulte mince)
  Épaisseur de coupe : 1,25 à 3 mm
  Fenêtre tissus mous (médiastinale)
  Apnée après inspiration
Source : Cahier technique TDM, Hôpital de Rimouski

## Slide 18: TDM du thorax C-
Reconstructions :
  Axiales (fenêtre pulmonaire)
  Coronales (fenêtre pulmonaire)
  Sagittales (fenêtre médiastinale)
Source : Cahier technique TDM, Hôpital de Rimouski

## Slide 19: TDM du thorax C+ (veineux)
Buts ou indications :
  Abcès - Lésion(s) pulmonaire(s)
  Atélectasie - Masse
  Cancer, néoplasie - Métastases
  Empyème - Pneumonie
  Épanchement pleural - Toux
  Hamartome - Traumatisme
  Hémoptysie* - Tuberculose
  * Hémoptysie : Crachement de sang provenant des voies respiratoires

## Slide 20: TDM du thorax C+ (veineux)
Contre-indications :
  Allergie aux substances de contraste
  Contre-indications à l’injection de PDC
Préparation :
  Idem thorax C-
  À jeun 3 heures avant examen
  Installer cathéter IV pour l’injection du PDC (si pas déjà installé)
Positionnement :
  Idem thorax C-

## Slide 21: TDM du thorax C+ (veineux)
Protocole :
  Centrage : Idem thorax C-
  Injection :
    Quantité : 70 à 80 ml
    Débit : 2 à 3 ml/sec
    Délais : 50 à 60 secondes
Permet la visualisation du réseau veineux
Source : https://healthcare-in-europe.com/en/radbook/injectors/1591-bracco-ct-expr-s.html

## Slide 22: TDM du thorax C+ (veineux)
Trajet du produit de contraste
Veine brachiale
Veine subclavière
Veine cave sup.
Oreillette droite
Ventricule droit
Artères pulmonaires
Poumons
Veines pulmonaires
Oreillette gauche
Ventricule gauche
Artères thoraciques / bronchique
Aorte
Capillaires
Veines thoraciques / bronchiques
50 à 60 secondes pour effectuer le trajet

## Slide 23: TDM du thorax C+ (veineux)
Topogramme
Acquisition
Reconstruction
Idem thorax C-

## Slide 24: TDM du thorax C+ (veineux)
Acquisition
Coupe axiale
Fenêtre médiastinale
Reconstruction
Coupe axiale
Fenêtre pulmonaire
Reconstruction
Coupe coronale
Fenêtre pulmonaire
Source : https://eanatomy-rimouski.proxy.collecto.ca/fr/e-Anatomy/Thorax/TDM-du-thorax
Reconstruction
Coupe sagittale
Fenêtre médiastinale

## Slide 25: TDM du thorax C+ artériel
Buts ou indications
  Anévrisme aorte thoracique
  Sténose aorte thoracique
Contre-indication :
  Allergie aux substances de contraste
  Contre-indications à l’injection de PDC
Préparation :
  Idem thorax C-
  À jeun 3 heures avant examen
  Installer cathéter IV pour l’injection du PDC (si pas déjà installé)
Positionnement :
  Idem thorax C-
Angio-TDM du thorax
Comme il s’agit d’un angio-TDM, le débit d’injection sera plus rapide, il faut alors un cathéter de plus gros volume pour supporter l’injection (18G)

## Slide 26: TDM du thorax C+ artériel
Protocole :
  Centrage : Idem thorax C-
  Injection :
    Quantité : 70 à 80 ml
    Débit : 4ml/sec
    Délais : Démarrage automatique à l’aide d’un capteur de densité (ROI) positionné dans l’aorte thoracique descendante

## Slide 27: TDM du thorax C+ artériel
Topogramme :
  Idem thorax C-
Acquisition : Se fait en plusieurs étapes
  1ère étape : Positionner la ligne de coupe du pré-contrôle au niveau de la carène
  2e étape : Procéder à l’acquisition du pré-contrôle
  3e étape : Placer le ROI dans l’aorte thoracique descendante (attention aux calcifications)
  Procéder au test de perméabilité de la veine
  Procéder à l’injection du PDC et l’acquisition des images
Source : Cahier technique TDM, Hôpital de Rimouski
Source : Images, Cégep de Rimouski
L’épaisseur des coupes sera plus mince (1 mm) pour les angio-TDM

## Slide 28: TDM du thorax C+ (artériel)
Trajet du produit de contraste
Veine brachiale
Veine subclavière
Veine cave sup.
Oreillette droite
Ventricule droit
Artères pulmonaires
Poumons
Veines pulmonaires
Oreillette gauche
Ventricule gauche
Aorte
Aorte thoracique
15 à 25 secondes pour effectuer le trajet

## Slide 29: TDM du thorax C+ artériel
Acquisition et reconstructions :
  Dans le cas d’un Angio-TDM, l’acquisition et les reconstructions en fenêtres médiastinales seront privilégiées puisque c’est l’aorte qui doit être démontrée
Source : https://www.info-radiologie.ch/vaisseaux-cavite-thoracique.php
Fenêtre médiastinale :
Permet une meilleure visualisation des vaisseaux sanguins

## Slide 30: TDM du thorax C+ artériel
Source : https://www.info-radiologie.ch/vaisseaux-cavite-thoracique.php

## Slide 31: TDM du thorax multi-phase
Examen thoracique réalisé en 3 phases successives
  Thorax C-
  Thorax C+ artériel
  Thorax C+ veineux
But et indication :
  Dissection de l’aorte
Contre-indication
Préparation
Positionnement
Protocole (centrage / injection)
Topogramme
Souvent, l’abdomen et le pelvien sera fait lors des protocoles de dissection aortique. Il s’agira alors d’un T-A-P (thorax-abdomen-pelvien). Sera revu en détail lors avec l’abdomen.
Idem à :
Angio-TDM du thorax

## Slide 32: TDM du thorax multi-phase
Acquisition : Se fera en plusieurs étapes
  1ère étape : Acquisition du thorax C-
  2e étape : Acquisition du thorax C+ artériel :
    Pré-contrôle à la carène
    Acquisition du pré-contrôle
    ROI dans l’aorte thoracique descendante
    Test perméabilité de la veine
    Injection du PDC + acquisition artériel (environ 15 à 25 secondes de délais)
  3e étape : Acquisition du thorax C+ veineux
    Attendre le délais souhaité (50 à 60 secondes), puis procéder à l’acquisition
1 seule injection pour tout l’examen
Source : Images, Cégep de Rimouski
L’épaisseur des coupes sera plus mince (1 mm) pour les angio-TDM

## Slide 33: TDM du thorax multi-phase
Axial C-
Fenêtre médiastinale
Axial C+ veineux
Fenêtre médiastinale
Axial C+ artériel
Fenêtre médiastinale

## Slide 34: Angio-TDM thoracique – Protocole embolie pulmonaire
Qu’est-ce qu’une embolie pulmonaire ?
Obstruction plus ou moins complète d’une artère pulmonaire, ou d’une branche de cette artère, le plus souvent par un caillot sanguin.
Urgence médicale qui peut parfois être mortelle.

## Slide 35
Embolie pulmonaire
L’opacification du tronc pulmonaire n’est pas optimale

## Slide 36: Angio-TDM thoracique – Protocole embolie pulmonaire
2 protocoles possibles :
  Protocole embolie VCS (veine cave supérieure)
  Protocole embolie «timing bolus»
Les 2 protocoles donneront la même qualité diagnostique, c’est le déroulement de l’examen qui est modifié

## Slide 37: Protocole embolie VCS
Buts et indications :
  Embolie pulmonaire
  MAV (malformation artérioveineuse)
Contre-indications :
  Allergie aux substances de contraste
  Contre-indications à l’injection de PDC
Préparation :
  Idem thorax C-
  À jeun 3 heures avant examen
  Installer cathéter IV pour l’injection du PDC (si pas déjà installé)
Positionnement :
  Idem thorax C-
Comme il s’agit d’un angio-TDM, le débit d’injection sera plus grand, il faut alors un cathéter de plus gros volume pour supporter l’injection (18G)

## Slide 38: Protocole embolie VCS
Protocole :
  Centrage : Idem thorax C-
  Injection :
    Quantité : 70 à 80 ml
    Débit : 5 ml/seconde
    Délais : Démarrage automatique à l’aide d’un capteur de densité (ROI) positionné dans la veine cave supérieure
Topogramme :
  Idem thorax C-
Source : Images, Cégep de Rimouski

## Slide 39: Protocole embolie VCS
Acquisition : Se fait en plusieurs étapes (coupes + mince, 1mm)
  1ère étape : Positionner la ligne de coupe du pré-contrôle au niveau de la carène
  2e étape : Procéder à l’acquisition du pré-contrôle
  3e étape : Placer le ROI dans la veine cave supérieure
  Procéder au test de perméabilité de la veine
  Procéder à l’injection du PDC et l’acquisition des images
Source : Cahier technique TDM, Hôpital de Rimouski
Source : Images, Cégep de Rimouski

## Slide 40
Trajet du produit de contraste
Veine brachiale
Veine subclavière
Veine cave sup.
Oreillette droite
Ventricule droit
Artères pulmonaires
2 à 10 secondes pour effectuer le trajet jusqu’à la VCS
Protocole embolie VCS
L’acquisition se fait environ 4 seconde après l’opacification du ROI

## Slide 41: Protocole embolie VCS
Reconstructions :
  Dans le cas d’un TDM protocole embolie, l’acquisition et les reconstructions en fenêtres médiastinales seront privilégiées puisque c’est les artères qui doivent être démontrées

## Slide 42
Embolie pulmonaire
Tronc pulmonaire
VCS
Art. pulm. D
Art. pulm. G
Embolie
Embolie
Art. pulm. G
Art. pulm. D
Opacification adéquate 
Source : https://radiopaedia.org/cases/pulmonary-embolism-21?lang=us

## Slide 43: Protocole embolie «Timing Bolus»
Buts ou indications
Contre-indications
Préparation
Positionnement
Centrage
Idem à :
Protocole Embolie VCS

## Slide 44: Protocole embolie «Timing Bolus»
Le but du protocole «Timing Bolus» est de déterminer à quel délais post-injection sera opacifié le tronc pulmonaire.
Pour déterminer le temps, une injection test (20 ml de PDC à un débit de 5ml/sec) sera nécessaire.
Un ROI sera alors positionné dans le tronc pulmonaire pour mesurer la valeur de l’UH suite à l’injection, sans que l’acquisition débute
Procéder au test de perméabilité de la veine, puis à l’injection du 20 ml de PDC
Source : Cahier technique TDM, Hôpital de Rimouski

## Slide 45: Protocole embolie «Timing Bolus»
Injection :
  L’injection du PDC se déroulera en 2 étapes :
    1ère étape : Injection test pour déterminer le temps nécessaire pour opacifier le tronc pulmonaire
      Quantité : 20 ml
      Débit : 5 ml/seconde
      Délais : Il n’y aura pas de délais
      Un ROI sera placé dans le tronc pulmonaire pour déterminer le temps d’opacification
Source : Cahier technique TDM, Hôpital de Rimouski

## Slide 46: Protocole embolie «Timing Bolus»
Une courbe d’opacification apparaitra à l’écran
Il suffit de déterminer l’endroit ou le pic de rehaussement était au plus haut pour déterminer le temps requis pour l’opacification du tronc pulmonaire
En plaçant le curseur de souris sur le pic de rehaussement, la valeur en UH sera affichée.
13 secondes
120 UH
Source : Cahier technique TDM, Hôpital de Rimouski

## Slide 47: Protocole embolie «Timing Bolus»
Par la suite, il faut alors modifier le débit d’injection en fonction des valeurs UH obtenus
Dans ce cas-ci, il faudra ajuster le débit d’injection à 6,5ml/sec
Il faut alors déterminer, en fonction du débit, la quantité de PDC à injecter lors de l’acquisition.
120 UH
13 secondes
Source : Cahier technique TDM, Hôpital de Rimouski
6,5 ml/sec X 13 sec
84,5 ml
85 ml

## Slide 48
Dans ce cas-ci le protocole d’injection du PDC serait :
Quantité : 85 ml
Débit : 6,5 ml/sec
Délais : 13 secondes

## Slide 49: Protocole embolie «Timing Bolus»
Injection :
  L’injection du PDC se déroulera en 2 étapes :
    2e étape: Injection du PDC en fonction des valeurs obtenues
      Quantité : À calculer
      Débit : À déterminer en fonction du tableau des valeur UH
      Délais : Selon le temps d’opacification lors de la 1ère injection

## Slide 50: Protocole embolie «Timing Bolus»
Exemple :
  Valeurs obtenues lors de l’injection test :
    Temps d’opacification : 8 secondes
    Valeur UH du pic de rehaussement : 166 UH
  Quels seront les paramètres à indiquer sur l’injecteur automatique pour procéder à l’acquisition ?
    Délais :
    Débit :
    Quantité de PDC :
6 ml/seconde
8 secondes
48 ml
Source : Cahier technique TDM, Hôpital de Rimouski

## Slide 51: Protocole embolie «Timing Bolus»
Topogramme : Idem à thorax C-
Acquisition : Se fera en plusieurs étapes :
  1ère étape : Placer la ligne de coupe du pré-contrôle un peu plus bas que la carène (pour positionner le ROI dans le tronc pulmonaire)
  2e étape : Procéder à l’acquisition du pré-contrôle
  3e étape : Placer le ROI dans le tronc pulmonaire
  4e étape : Faire le test de perméabilité de la veine
  5e étape : Réaliser l’injection test (20 ml) puis interpréter les résultats
  6e étape : Ajuster les paramètres d’injection en fonction des valeurs obtenues
  7e étape : Procéder à l’injection finale et à l’acquisition des images
Source : Cahier technique TDM, Hôpital de Rimouski
L’épaisseur des coupes sera plus mince (1 mm) pour les angio-TDM

## Slide 52: Protocole embolie «Timing Bolus»
Reconstructions : Idem à protocole embolie VCS
  Dans le cas d’un TDM protocole embolie, l’acquisition et les reconstructions en fenêtres médiastinales seront privilégiées puisque c’est les artères qui doivent être démontrées