## Slide 1: Protocoles TDM abdomen
Système digestif

## Slide 2: TDM abdominal
L’exploration TDM de la région abdomino-pelvienne est très vaste.
Le TDM peut couvrir une exploration digestive, vasculaire, traumatologique, urinaire, etc.
Il existe donc plusieurs protocoles d’examens selon l’investigation à faire
Les renseignements cliniques détermineront le type de protocole à réaliser
Par contre, le positionnement, le centrage et les régions d’intérêt resteront similaires
Source : https://eanatomy-rimouski.proxy.collecto.ca/fr/e-Anatomy/Abdomen-et-Pelvis/Abdomen-Pelvis-TDM

## Slide 3: TDM abdominal : Étude du système digestif
Le TDM est une modalité importante pour l’étude du système digestif.
Très souvent, la région pelvienne sera également étudiée lors des explorations abdominales
Pour permettre de bien opacifier le système digestif, une substance de contraste peut être prise par le patient avant l’examen (exemple : Readi-cat (baryum dilué), gastrografin, sorbitol, eau, etc.)
De plus en plus de protocole utilise de l’eau comme substance de contraste pour le tube digestif
  Moins couteux
  Meilleure disponibilité
  Moins de contre-indication avec l’utilisation de l’eau

## Slide 4: TDM abdominal : Étude du système digestif
En plus de l’opacification du tube digestif, le TDM abdominal nécessite souvent une injection intra-veineuse de produit de contraste iodé.
Il est donc important de vérifier toutes les contre-indications associées à l’utilisation de ces substances

## Slide 5
Risque de perforation des parois = communication avec le péritoine :
NE PAS UTILISÉ DE PRODUIT BARYTÉ
↑ Effets
↑ Complications

## Slide 6
S’assurer de la compatibilité du médicament et du PCI utilisé
Vérifier si patient est prédisposé à avoir des allergies :
Peu augmenter le risque

## Slide 7: TDM abdominal : Système digestif
Voici la liste des principaux protocoles d’examen TDM pour l’étude du système digestif :
  TDM abdo-pelvien C- (AP C-)
  TDM abdo-pelvien C+ veineux (AP C+)
  Coloscanner (TDM abdo-pelvien avec lavement)
  Entéro-TDM
  Colonoscopie virtuelle par TDM
Dans certains cas, il se peut qu’un thorax soit également demandé. Il s’agira alors d’un TDM thorax-abdo-pelvien (TDM TAP)

## Slide 8: TDM abdo-pelvien C+
Buts ou indications : Très vaste !!
  Abcès
  Appendicite
  Ascite
  Cancer, néoplasie
  Cholélithiase, cholédocholithiase
  Cholécystite
  Cirrhose
  Diverticulite
  Hépatite
  Hépatomégalie
  Hernie hiatale
  Iléus
  Pancréatite
  Pneumopéritoine
  Splénomégalie
  Ulcère
  Etc.

## Slide 9: TDM abdo-pelvien C+
Contre-indications :
  Allergie aux substances de contrastes
  Contre-indications à l’injection de PDC (iodé, baryté, etc.)
  Présence de baryum dans la région abdominale
Questionnaire anamnèse
S’il y a des contre-indications, il faudra réaliser l’examen C-

## Slide 10: TDM abdo-pelvien C+
Préparation du patient :
  Être à jeun 3 heures avant l’examen
  Faire déshabiller le patient et faire revêtir une jaquette (retirer le haut et le bas)
  Retirer tout objet susceptible de nuire à la qualité de l’image (bijoux, piercing, soutien-gorge, etc.)
  Faire boire entre 800 et 1000 mL d’eau au patient de 30 à 60 minutes avant l’examen
    Permet de bien répartir l’eau qui agit comme moyen de contraste tout le long du système digestif. Favorise une meilleure visualisation des anses intestinales des autres structures.
  Installation d’un cathéter IV pour l’injection du PDC
    Ajuster calibre du cathéter en fonction du débit d’injection souhaité

## Slide 11: TDM abdo-pelvien C+
Positionnement :
  Patient en décubitus dorsal
  Bras placés au-dessus de la tête
    Si impossible pour le patient, laisser les bras de chaque côté du corps, mais cela donne une moins bonne qualité d’examen
  Les pieds entrent en premier dans le statif
  S’assurer qu’il n’y ait pas de rotation du PMS.
    Épaule et bassin bien appuyés sur la table
  S’assurer qu’il n’y ait pas de déviation du PMS
  Lorsque la situation le permet, utiliser le cache au bismuth pour les seins pour les patients âgés de moins de 55 ans, sans égard au sexe

## Slide 12: TDM abdo-pelvien C+
Protocole :
  Centrage :
    En cranio-caudal (z) : 5 cm au-dessus du processus xyphoïde
    En antéro-postérieur (y) : Au centre de l’abdomen
  Injection :
    Quantité : 90 à 100 ml
    Débit : 3 ml/seconde
    Délais : 60 à 70 secondes
Source : https://healthcare-in-europe.com/en/radbook/injectors/1591-bracco-ct-expr-s.html
Permet la visualisation du réseau veineux

## Slide 13: TDM abdo-pelvien C+
Topogramme : Environ 450 mm (à ajuster selon le patient)
  Généralement, le topogramme de face sera suffisant
  Inclure 5 cm au-dessus du processus xiphoïde jusqu’en-dessous des ischions (sous le bassin osseux)
  Apnée après inspiration
Source : Images, Cégep de Rimouski

## Slide 14: TDM abdo-pelvien C+
Acquisition :
  Placer la boite d’acquisition de manière à couvrir :
    En cranio-caudal :
      Du dessus des coupoles diaphragmatiques jusqu’en-dessous des ischions
    En largeur :
      Inclure tout l’abdomen au complet
Source : Images, Cégep de Rimouski

## Slide 15: TDM abdo-pelvien C+
Acquisition :
  Utiliser le grand SFOV
  120 kV (diminuer à 100 kV si possible pour les patients adulte mince)
  Épaisseur de coupe : 1,25 à 3 mm
  Fenêtre tissus mous (abdomen)
  Apnée après inspiration
Source : https://eanatomy-rimouski.proxy.collecto.ca/fr/e-Anatomy/Abdomen-et-Pelvis/Abdomen-Pelvis-TDM

## Slide 16: TDM abdo-pelvien C+
Vésicule biliaire
Foie
Rein droit
VCI
Aorte abdominale
Iléon
Côlon transverse
Source : https://eanatomy-rimouski.proxy.collecto.ca/fr/e-Anatomy/Abdomen-et-Pelvis/Abdomen-Pelvis-TDM

## Slide 17: TDM abdo-pelvien C+
Reconstructions :
  Coronales (fenêtre tissus mous – abdomen)
  Sagittales (fenêtre tissus mous – abdomen)
Source : https://radiopaedia.org/cases/diverticulitis-5?lang=us

## Slide 18: TDM abdo-pelvien C-
Il s’agit exactement du même protocole que le AP C+, la seule différence, c’est qu’il n’y a pas d’injection de produit de contraste iodé IV
Pas d’opacification du réseau veineux

## Slide 19: TDM abdo-pelvien
C -
C + veineux
Source : https://radiopaedia.org/cases/normal-ct-abdomen-and-pelvis-triphasic-protocol?lang=us

## Slide 20: Coloscanner : TDM abdo-pelvien avec lavement
Il s’agit d’un examen TDM abdominal et pelvien avec une opacification, par voie rectale, du gros intestin à l’aide d’un produit iodé hydrosoluble (Gastrografin)
Exemple de préparation du produit de contraste à lavement :
  750 ml d’eau (tiède)
  2 bouteilles (60 ml) de gastrografin
  Mélanger doucement dans une grande tasse (éviter la formation de mousse)
  Vider la solution dans un sac à lavement (s’assurer que la tubulure est fermée!!) 

## Slide 21: Coloscanner : TDM abdo-pelvien avec lavement
Pourquoi un TDM avec lavement ?
  Certaines pathologies (diverticulite, néo du côlon, colite, etc.) peuvent se manifester, entre autre par un épaississement de la paroi du côlon.
  Afin de mettre en évidence cet épaississement, il est nécessaire de distendre les anses coliques.
  Le lavement (introduction d’un produit de contraste par le rectum) permet cette distension.
  De plus, chez les patients avec traumatisme perforant, une petite fissure du côlon pourrait être décelée par le passage du PDC sans air libre apparent

## Slide 22: Coloscanner : TDM abdo-pelvien avec lavement
Indications :
  Diverticulite
  Cancer du côlon
  Colite
  Etc.
Contre-indications :
  Allergie aux substances de contrastes
  Contre-indications à l’injection de PDC (iodé, baryté, etc.)
  Présence de baryum dans la région abdominale
Peut être réalisé avec ou sans injection de produit de contraste IV

## Slide 23: Coloscanner : TDM abdo-pelvien avec lavement
Préparation du patient :
  Être à jeun 3 heures avant l’examen
  Faire déshabiller le patient et faire revêtir une jaquette (retirer le haut et le bas)
  Retirer tout objet susceptible de nuire à la qualité de l’image (bijoux, piercing, soutien-gorge, etc.)
  Installation d’un cathéter IV pour l’injection du PDC
    Ajuster calibre du cathéter en fonction du débit d’injection souhaité
  Selon les départements, une diète sans résidus peut être demander 24 à 48 heures avant l’examen ainsi que la prise de substances laxatives pour bien libérer le côlon de tout résidus
Avant de procéder au positionnement pour l’examen, une canule rectale sera installée au patient pour permettre l’administration de la substance opacifiante

## Slide 24: Coloscanner : TDM abdo-pelvien avec lavement
Opacification du gros intestin :
  Après avoir installé la canule rectale, il s’agit de déclamper la tubulure du sac à lavement pour réaliser le remplissage de l’intestin
  Procéder au remplissage de l’intestin.
  Lorsque le sac est vide, retirer la canule rectale et positionner le patient selon le positionnement requis

## Slide 25: Coloscanner : TDM abdo-pelvien avec lavement
Positionnement
Protocole (centrage, injection)
Topogramme
Acquisition
Reconstruction
Idem à un TDM abdo-pelvien standard

## Slide 26: Coloscanner : TDM abdo-pelvien avec lavement
Source : https://radiopaedia.org/cases/colonic-diverticulitis-1?lang=us

## Slide 27: Entéroscan (Entéro-TDM)
Examen TDM pour l’étude de l’intestin grêle
Buts ou indications :
  Maladie de Crohn
  Anémie
  Iléite terminale
Contre-indications :
  Allergie aux substances de contrastes
  Contre-indications à l’injection de PDC (iodé, baryté, etc.)
  Présence de baryum dans la région abdominale

## Slide 28
Lors d’un enteroscan, il faudra injecter un antispasmodique (Hyoscine (Buscopan)).
Il faut donc vérifier les contre-indications à ce type de médicament.

## Slide 29: Entéroscan (Entéro-TDM)
Préparation du patient :
  Patient à jeun à partir de minuit la veille (un déjeuner liquide sans produit laitier est permis)
  Faire déshabiller le patient et faire revêtir une jaquette (retirer le haut et le bas)
  Retirer tout objet susceptible de nuire à la qualité de l’image (bijoux, piercing, soutien-gorge, etc.)
  Installation d’un cathéter IV pour l’injection du PDC
    Ajuster calibre du cathéter en fonction du débit d’injection souhaité

## Slide 30: Entéroscan (Entéro-TDM)
Préparation du contraste oral :
  Préparer un mélange de Mannitol ou Sorbitol (100 ml) et d’eau (1500 ml) :
    Le Mannitol (ou Sorbitol) est hyperosmolaire :
      Évite une réabsorption trop importante et donc une distension insuffisante des anses
      Propriétés laxatives
Dans l’heure qui précède l’examen, le patient devra boire la solution
  400 ml – 60 minutes avant l’examen
  400 ml – 40 minutes avant l’examen
  400 ml – 20 minutes avant l’examen
  300 ml – juste avant l’examen

## Slide 31: Entéroscan (Entéro-TDM)
Positionnement :
  Patient en décubitus dorsal
  Bras placés au-dessus de la tête
    Si impossible pour le patient, laisser les bras de chaque côté du corps, mais cela donne une moins bonne qualité d’examen
  Les pieds entrent en premier dans le statif
  S’assurer qu’il n’y ait pas de rotation du PMS.
    Épaule et bassin bien appuyés sur la table
  S’assurer qu’il n’y ait pas de déviation du PMS
  Lorsque la situation le permet, utiliser le cache au bismuth pour les seins pour les patients âgés de moins de 55 ans, sans égard au sexe

## Slide 32: Entéroscan (Entéro-TDM)
Protocole :
  Centrage :
    En cranio-caudal (z) : 5 cm au-dessus du processus xyphoïde
    En antéro-postérieur (y) : Au centre de l’abdomen
  Injection :
    Quantité : 100 ml
    Débit : 4 ml/seconde (prévoir cathéter d’assez gros calibre pour supporter l’injection : 18 G)
    Délais : 45 secondes

## Slide 33: Entéroscan (Entéro-TDM)
Topogramme : Environ 450 mm (à ajuster selon le patient)
  Généralement, le topogramme de face sera suffisant
  Inclure 5 cm au-dessus du processus xiphoïde jusqu’en-dessous des ischions (sous le bassin osseux)
  Apnée après inspiration
Source : Images, Cégep de Rimouski

## Slide 34: Entéroscan (Entéro-TDM)
Acquisition :
  Placer la boite d’acquisition de manière à couvrir :
    En cranio-caudal :
      Du dessus des coupoles diaphragmatiques jusqu’en-dessous des ischions
    En largeur :
      Inclure tout l’abdomen au complet
Source : Images, Cégep de Rimouski

## Slide 35: Entéroscan (Entéro-TDM)
Acquisition :
  Utiliser le grand SFOV
  120 kV (diminuer à 100 kV si possible pour les patients adulte mince)
  Épaisseur de coupe : 1,25 à 3 mm
  Fenêtre tissus mous (abdomen)
  Apnée après inspiration
Source : http://hepatoweb.com/DES/exposes/DES1_2007_COFFIN/BOUDIAF.pdf

## Slide 36: Entéroscan (Entéro-TDM)
Reconstructions :
  Coronales (fenêtre tissus mous – abdomen)
  Sagittales (fenêtre tissus mous – abdomen)
Source : https://slideplayer.fr/slide/1204551/

## Slide 37: Colonoscopie virtuelle – Coloscopie par TDM
Examen tomodensitométrique permettant d’obtenir des images en 2D et 3D de la paroi interne de l’ensemble du gros intestin (côlon et rectum) afin d’y déceler des pathologies colorectales.
Cet examen nécessite une distension du côlon à l’aide d’air ou de gaz carbonique. Sans la distension des anses coliques, de faux épaississement de la paroi intestinale peuvent apparaitre et conduire à des diagnostics erronés.
Cet examen est mieux supporter qu’une colonoscopie optique et peut être réalisé suite à un échec d’une colonoscopie optique ou lorsqu’il y a contre-indications (diathèse hémorragique, anticoagulation, insuffisance cardiaque ou pulmonaire sévère, etc.

## Slide 38: Colonoscopie virtuelle – Coloscopie par TDM
But ou indications :
  Étude du côlon (polype, tumeurs coliques, etc.)
  Colonoscopie optique incomplète
Contre-indications :
  Allergie aux substances de contrastes
  Contre-indications à l’injection de PDC (iodé, baryté, etc.)
  Présence de baryum dans la région abdominale

## Slide 39: Colonoscopie virtuelle – Coloscopie par TDM
Préparation du patient :
  Faire déshabiller le patient et faire revêtir une jaquette (retirer le haut et le bas)
  Retirer tout objet susceptible de nuire à la qualité de l’image (bijoux, piercing, soutien-gorge, etc.)
  Effectuer une préparation soigneuse du côlon (diète sans résidus de 2 jours)
    Permet d’éliminer les résidus fécaux qui pourraient être confondus avec des polypes
  Demander au patient de se rendre à la salle de bain tout juste avant l’examen
  Installer un cathéter IV pour l’injection de PDC ou de médicament

## Slide 40: Colonoscopie virtuelle – Coloscopie par TDM
Exemple de diète (CHU de Québec) : https://www.chudequebec.ca/patient/maladies,-soins-et-services/traitements-et-examens/examens/coloscopie-virtuelle.aspx#:~:text=La%20coloscopie%20virtuelle%20est%20un,y%20d%C3%A9celer%20des%20pathologies%20colorectales
Deux jours avant l’examen :
  Liquides clairs :
    Eau, gatorade ou équivalent, jus de fruit sans pulpe, liqueurs claires (seven-up, sprite)
  Diète sans résidus :
    Pain blanc, œufs bouillis ou pochés, poisson cuit sans gras, tofu (non frit), pommes de terre bouillis sans la peau, riz blanc, pâtes alimentaires blanches.
N’EST PAS À APPRENDRE !!


## Slide 41: Colonoscopie virtuelle – Coloscopie par TDM
Exemple de diète (CHU de Québec) : https://www.chudequebec.ca/patient/maladies,-soins-et-services/traitements-et-examens/examens/coloscopie-virtuelle.aspx#:~:text=La%20coloscopie%20virtuelle%20est%20un,y%20d%C3%A9celer%20des%20pathologies%20colorectales
Le jours avant l’examen :
  Liquides clairs :
    Bouillon ou consommé clair, substitut de repas (Ensure), Jell-O clair,
Le matin de l’examen :
  Ne pas boire ni manger
  Il est interdit de fumer et de mâcher de la gomme
Durant les 2 jours de préparation, des substances laxatives doivent également être prises
N’EST PAS À APPRENDRE !!


## Slide 42: Colonoscopie virtuelle – Coloscopie par TDM
Positionnement : Il faut effectuer 2 acquisitions dans des positions différentes
  Première acquisition :
    Décubitus dorsal, bras au-dessus de la tête, les pieds entrent en premier dans le statif
  Deuxième acquisition :
    Décubitus ventral, bras au-dessus de la tête, les pieds entrent en premier dans le statif
Permet de mieux visualiser les surfaces inférieures et supérieures du côlon grâce au déplacement d’air, des liquides et solides à l’intérieur des anses intestinales
Certains département peuvent réaliser les acquisitions en DLG et DLD.

## Slide 43: Colonoscopie virtuelle – Coloscopie par TDM
Protocole :
  Procédure :
    Positionner le patient sur le côté gauche, introduire la canule rectale et gonfler le ballonnet
    Insuffler de l’air ou du CO2 via la sonde rectale. Le volume peut varier (3 à 6 L).
    La position du patient peut varier pendant l’introduction de l’air.
Notes: Volume d’air (3 à 6 L) : CADET, p, 160

## Slide 44: Colonoscopie virtuelle – Coloscopie par TDM
Protocole :
  Centrage :
    En cranio-caudal (z) : 5 cm au-dessus du processus xyphoïde
    En antéro-postérieur (y) : Au centre de l’abdomen
  Injection :
    Il n’y aura pas d’injection IV de PCI pour cet examen (sauf à la demande du radiologue)
    Par contre, il faut quand même prévoir l’installation d’un cathéter IV pour l’injection d’un antispasmodique (Buscopan)
      Attention de bien vérifier les contres indications aux antispasmodiques

## Slide 45: Colonoscopie virtuelle – Coloscopie par TDM
Topogramme : Comme l’examen comprend 2 positionnements différents, il faudra réaliser 2 topogrammes en fonction de la position du patient
  1er topogramme : Patient en DD
    Idem à TDM abdo-pelvien standard
Acquisition : Patient en DD
  Idem à abdo-pelvien standard
1ère acquisition

## Slide 46: Colonoscopie virtuelle – Coloscopie par TDM
Topogramme :
  2e topogramme : Patient en DV
    Inclure 5 cm au-dessus du processus xyphoïde jusqu’en dessous des ischions
    Apnée après inspiration
Acquisition : Patient en DV
  Inclure du dessus des coupoles diaphragmatique jusqu’en-dessous des ischions
2e acquisition

## Slide 47: Colonoscopie virtuelle – Coloscopie par TDM
Reconstructions :
  Avec l’aide du système informatique, il sera possible de faire des reconstructions en 3D de l’intestin et permettra de visualiser l’ensemble de l’intérieur du côlon.
  En pratique, la technique consiste à déplacer un curseur le long du canal étudié.
  Par contre, un désavantage d’une colonoscopie virtuelle, c’est que les couleurs attribuées aux images sont artificielles et ne correspondent pas à la vision endoscopique optique des muqueuses dont l’aspect est souvent utile au repérage de certaines pathologies.
Source : DILLENSEGER, J.-P., MOERSCHEL, E. Guide des technologies de l’imagerie médicale et de la radiothérapie, MASSON, p. 97.

## Slide 48: Colonoscopie virtuelle – Coloscopie par TDM
https://www.youtube.com/watch?v=yjqqO88msig

## Slide 49
Angio-TDM abdo-pelvien
TDM abdo-pelvien multiphase
Protocoles vasculaires pour la région abdo-pelvienne

## Slide 50: Angio-TDM abdo-pelvien
Examen TDM permettant l’étude de l’aorte abdominale et de ses ramifications
Buts et indications :
  AAA (anévrysme de l’aorte abdominale)
  Sténose de l’aorte abdominale ou des ses ramifications (ex : sténose artère rénale)
Contre-indications
  Allergie aux substances de contrastes
  Contre-indications à l’injection de PDC (iodé, baryté, etc.)
  Présence de baryum dans la région abdominale

## Slide 51: Angio-TDM abdo-pelvien
Préparation du patient :
  Être à jeun 3 heures avant l’examen
  Faire déshabiller le patient et faire revêtir une jaquette (retirer le haut et le bas)
  Retirer tout objet susceptible de nuire à la qualité de l’image (bijoux, piercing, soutien-gorge, etc.)
  Installation d’un cathéter IV pour l’injection du PDC
    Ajuster calibre du cathéter en fonction du débit d’injection souhaité
Comme il s’agit d’un angio-TDM, le débit d’injection sera plus rapide, il faut alors un cathéter de plus gros volume pour supporter l’injection (18G)
Comme il s’agit d’un examen pour de l’étude vasculaire, il ne sera pas nécessaire de faire boire de l’eau au patient pour opacifier le tube digestif

## Slide 52: Angio-TDM abdo-pelvien
Positionnement :
  Idem à TDM abdo-pelvien standard
Protocole :
  Centrage : Idem TDM abdo-pelvien standard
  Injection :
    Quantité : 90 à 100 ml
    Débit : 4 ml/sec
    Délais : Démarrage automatique à l’aide d’un capteur de densité (ROI) positionné dans l’aorte abdominale
Topogramme :
  Idem à TDM abdo-pelvien standard

## Slide 53: Angio-TDM abdo-pelvien
Acquisition : Se fera en plusieurs étapes
  1ère étape : Positionner la ligne de coupe du pré-contrôle au niveau des coupoles diaphragmatiques
  2e étape : Procéder à l’acquisition du pré-contrôle
  3e étape : Placer le ROI dans l’aorte abdominale (attention aux calcifications)
  Procéder au test de perméabilité de la veine
  Procéder à l’injection de PDC et l’acquisition des images
L’épaisseur des coupes sera plus mince (1 mm) pour les angio-TDM
Source : Images, Cégep de Rimouski

## Slide 54: Angio-TDM abdo-pelvien
Trajet du produit de contraste
Veine brachiale
Veine subclavière
Veine cave sup.
Oreillette droite
Ventricule droit
Artères pulmonaires
Poumons
Veines pulmonaires
Oreillette gauche
Ventricule gauche
Aorte
Aorte thoracique
15 à 25 secondes pour effectuer le trajet
Aorte abdominale

## Slide 55: Angio-TDM abdo-pelvien
Acquisition et reconstruction
Source : https://radiopaedia.org/play/45193/entry/804235/case/90575/studies/107965?lang=us

## Slide 56: TDM abdo-pelvien multi-phase
Examen abdominal et pelvien réalisé en 3 phases d’injection successives :
  Abdo-pelvien C-
  Abdo-pelvien C+ artériel (angio-TDM abdo-pelv)
  Abdo-pelvien C+ veineux
Buts ou indications :
  Dissection aortique (le thorax sera également réalisé = TAP multi-phase)
  Ischémie mésentérique :
    Interruption du flux sanguin intestinal provoquée par une embolie, une thrombose ou une diminution du débit sanguin.
  Colite ischémique :
    Lésion du gros intestin consécutive à une interruption de la circulation sanguine. Une douleur abdominale et des selles sanglantes sont fréquentes

## Slide 57: TDM abdo-pelvien multi-phase
Contre-indications
  Allergie aux substances de contrastes
  Contre-indications à l’injection de PDC (iodé, baryté, etc.)
  Présence de baryum dans la région abdominale
Préparation du patient :
  Idem à Angio-TDM abdo-pelvien
Comme il s’agit d’un angio-TDM, le débit d’injection sera plus rapide, il faut alors un cathéter de plus gros volume pour supporter l’injection (18G)
Comme il s’agit d’un examen pour de l’étude vasculaire, il ne sera pas nécessaire de faire boire de l’eau au patient pour opacifier le tube digestif

## Slide 58: TDM abdo-pelvien multi-phase
Positionnement :
  Idem à TDM abdo-pelvien standard
Protocole :
  Centrage : Idem TDM abdo-pelvien standard
  Injection :
    Quantité : 90 à 100 ml
    Débit : 4 ml/sec
    Délais : Démarrage automatique à l’aide d’un capteur de densité (ROI) positionné dans l’aorte abdominale
Topogramme :
  Idem à TDM abdo-pelvien standard
Source : Images, Cégep de Rimouski

## Slide 59: TDM abdo-pelvien multi-phase
Acquisition : Se fera en plusieurs étapes
  1ère étape : Acquisition AP C-
  2e étape : Acquisition AP C+ artériel :
    Pré-contrôle aux coupoles diaphragmatiques
    Acquisition du pré-contrôle
    ROI dans l’aorte abdominale
    Test perméabilité de la veine
    Injection du PDC + acquisition artériel
  3e étape : Acquisition AP C+ veineux
    Attendre le délais souhaité (60 à 70 Secondes), puis procéder à l’acquisition
1 seule injection pour tout l’examen
Source : Images, Cégep de Rimouski

## Slide 60: TDM abdo-pelvien multi-phase
Acquisition et reconstructions :
Source : https://radiopaedia.org/cases/normal-ct-abdomen-and-pelvis-triphasic-protocol?lang=us
Source : https://radiopaedia.org/play/45193/entry/804235/case/90575/studies/107965?lang=us
C -
Artériel
Veineux