## Slide 1: Protocoles tdm abdomen
Système urinaire

## Slide 2: TDM abdominal : Système urinaire
Le TDM permet de bien visualiser le système urinaire, tant au niveau anatomique que physiologique.
Le renseignement clinique déterminera le protocole à utiliser pour l’étude du système urinaire.
Voici les 3 protocoles du système urinaire les plus souvent utilisés :
  Uroscan
  Pyéloscan
  Cystoscan

## Slide 3: Uroscan
Examen de la région abdomino-pelvienne sans produit de contraste intra-veineux (C-).
Protocole souvent utilisé pour rechercher la présence et la localisation de calculs (lithiases) urinaires.

## Slide 4: Uroscan
Buts ou indications :
  Calcul urinaire, lithiase urinaire, urolithiase
  Colique néphrétique
    Douleur intense de la région lombaire et abdominale causée par une augmentation de la pression dans les voies urinaires et dans le rein.
Contre-indications :
  Aucune, puisqu’il s’agit d’un examen C-

## Slide 5: Uroscan
Préparation du patient :
  Faire déshabiller le patient et faire revêtir une jaquette (retirer le haut et le bas)
  Retirer tout objet susceptible de nuire à la qualité de l’image (bijoux, piercing, soutien-gorge, etc.)
  NE PAS FAIRE BOIRE (PAS DE CONTRASTE ORALE)
    Si il y a blocage des voies excrétrices du système urinaire par un ou des calculs, permet d’éviter l’hydronéphrose.

## Slide 6: Uroscan
Positionnement : Idem à abdo-pelvien standard
  Patient en DD
  Bras placés au-dessus de la tête
    Si impossible pour le patient, laisser les bras de chaque côté du corps, mais cela donne une moins bonne qualité d’examen
  Les pieds entrent en premier dans le statif
  S’assurer de ne pas avoir de rotation du PMS
  S’assurer de ne pas avoir de déviation du PMS
  Lorsque la situation le permet, utiliser le cache au bismuth pour les seins pour les patients âgés de moins de 55 ans, sans égard au sexe

## Slide 7: Uroscan
Protocole :
  Centrage : Idem abdo-pelvien standard
    En cranio-caudal (z) : 5 cm au-dessus du processus xyphoïde
    En antéro-postérieur (y) : Au centre de l’abdomen
  Injection :
    Aucune injection, examen C-
L’injection de PDC (hyperdense) pourrait masquer la présence d’un calcul urinaire (hyperdense)

## Slide 8: Uroscan
Topogramme : Idem abdo-pelv : Environ 450 mm (à ajuster selon le patient)
  Généralement le topo de face sera suffisant
  Inclure 5 cm au-dessus du processus xyphoïde jusqu’en-dessous des ischions
  Apnée après inspiration
Source : Images, Cégep de Rimouski

## Slide 9: Uroscan
Acquisition :
  Placer la boite d’acquisition pour couvrir :
    En cranio-caudal :
      Du dessus des coupoles jusqu’en-dessous des ischions
    En largeur :
      Inclure tout l’abdomen
Source : Images, Cégep de Rimouski

## Slide 10: Uroscan
Acquisition :
  Utiliser le grand SFOV
  120 kV (diminuer si possible pour les patients adulte mince)
  Épaisseur de coupe : 1,5 mm
  Fenêtre tissus mous (abdomen)
  Apnée après inspiration
Coupes fines (1,5 mm) :
Permet de mieux visualiser si présence de calcul urinaire

## Slide 11: Uroscan
Reconstructions :
  Coronales (fenêtre tissus mous – abdomen)
  Sagittales (fenêtre tissus mous – abdomen)
Source : https://radiopaedia.org/cases/renal-calyx-rupture-secondary-to-obstructive-uropathy-due-to-ureteric-calculus?lang=us

## Slide 12: Pyéloscan
Examen permettant l’étude physiologique du système urinaire suite à l’injection intra-veineuse de produit de contraste iodé (C+).
Buts ou indications :
  Hydronéphrose :
    Dilatation pyélocalicielle due à un rétrécissement ou à une obstruction de l’uretère.
  Hématurie :
    Présence de sang dans les urines

## Slide 13: Pyéloscan
Contre-indications :
  Allergies aux substances de contraste
  Contre-indication à l’injection de PDC (iodé)
  Présence de baryum dans la région abdominale

## Slide 14: Pyéloscan
Préparation du patient :
  Être à jeun 3 heures avant l’examen
  Faire déshabiller le patient et faire revêtir une jaquette (retirer le haut et le bas)
  Retirer tout objet susceptible de nuire à la qualité de l’image (bijoux, piercing, soutien-gorge, etc.)
  Installation d’un cathéter IV pour l’injection du PDC
    Ajuster calibre du cathéter en fonction du débit d’injection souhaité
  NE PAS FAIRE BOIRE (PAS DE CONTRASTE ORALE)
Certains départements feront boire 1L d’eau 4h avant l’examen ou installeront un soluté avant l’examen :
Permet de mieux visualiser la dilatation des uretères

## Slide 15: Pyéloscan
Positionnement : Idem à uroscan
Protocole :
  Centrage : Idem à uroscan
  Injection : Oui
    Quantité : 90 à 100 ml
    Débit : 3 ml/sec
    Délais : 80 secondes
Topogramme : Idem à uroscan
Source : https://healthcare-in-europe.com/en/radbook/injectors/1591-bracco-ct-expr-s.html
Délais plus long pour mieux visualiser le cortex rénal

## Slide 16: Pyéloscan
Acquisitions : L’acquisition de réalisera en 3 étapes
  1ère étape : Abdo-pelvien C- (uroscan)
    Permet de visualiser si présence de calcul urinaire
  2e étape : Abdo-pelvien C+ veineux avec un retard de 80 secondes
    Permet la visualisation du cortex rénal
  3e étape : Abdo-pelvien C+ phase retard (tardive), 10 minutes après l’injection (12 minutes dans certains départements)
    Permet la visualisation des uretères et de voir s’il y a dilatation de celles-ci

## Slide 17: Pyéloscan
Acquisitions : Pour les 3 étapes
  Placer les boites d’acquisitions de manière à couvrir :
    Au-dessus des coupoles diaphragmatiques jusqu’en-dessous des ischions
  Utiliser le grand SFOV
  120 kV (diminuer à 100 kV si possible pour les patients adulte mince)
  Épaisseur de coupes : 1,5 mm
  Fenêtre tissus mous (abdomen)
  Apnée après inspiration

## Slide 18: Pyéloscan
C- (uroscan)
C+ veineux
Phase tardive
Source : https://radiopaedia.org/play/45193/entry/804235/case/90575/studies/107965?lang=us

## Slide 19: Pyéloscan
Reconstructions : Idem à uroscan
  Coronales
  Sagittales

## Slide 20: Cystoscan
Examen TDM réalisé pour bien visualiser la vessie.
Réalisé sans contraste intra-veineux, mais avec un contraste intra-vésical (à l’intérieure de la vessie) à l’aide d’une sonde urinaire.
L’examen sera réalisé en 2 acquisitions :
  1ère acquisition : Sans contraste
  2e acquisition : Avec contraste intra-vésical

## Slide 21: Cystoscan
Buts ou indications :
  Fuite vésicale
  Reflux urétéral
  Cancer de la vessie
  Post-opératoire dans la région vésicale

## Slide 22: Cystoscan
Contre-indications :
  Allergies aux substances de contrastes
  Présence de baryum dans la région abdominale
L’allergie à l’iode peut se développer même sans injection intra-veineuse, c’est pour cette raison qu’il faut quand même s’assurer qu’il n’y a pas d’allergies.

## Slide 23: Cystoscan
Préparation :
  S’assurer qu’une sonde urinaire soit installée au patient, le cas échéant, lui en installer une (rare)
  Faire déshabiller le patient et revêtir une jaquette (retirer le haut et le bas)
  Retirer tout objet susceptible de nuire à la qualité de l’image (bijoux, piercing, soutien-gorge, etc.)
  Ne pas faire boire le patient avant l’examen :
    Examen réalisé pour la vessie et on veut une vessie vide en débutant l’examen.

## Slide 24: Cystoscan
Positionnement : Idem à uroscan
Protocole :
  Centrage : Idem à uroscan
  Injection : Pas d’injection intra-veineuse, par contre, il y aura injection intra-vésicale

## Slide 25: Cystoscan
Injection intra-vésicale :
  Pour procéder à l’injection intra-vésicale, il faudra avoir une tubulure à cystographie, et la solution à administrer dans la vessie.
  Préparation du produit (exemple de Rimouski) :
    Prendre un sac de NaCl 0,9% de 500 ml et y installer la tubulure à cystographie
    Retirer 200 ml de NaCl du sac à soluté, et à l’aide du site d’injection du soluté, administrer 200 ml de produit de contraste iodé
    Mélanger les 2 substances à l’intérieur du sac à soluté
    Procéder au vide d’air de la tubulure à cystographie
    Connecter la tubulure à cystographie à la sonde urinaire en place chez le patient. (NE PAS INJECTER LE PRODUIT IMMÉDIATEMENT)

## Slide 26: Cystoscan
Topogramme : Idem à uroscan
Acquisition : Se fera en 3 étapes
  1ère étape : Acquisition abdo-pelvien sans contraste.
    Inclure des coupoles jusqu’aux ischions
  2e étape : Injection du produit intra-vésicale (selon tolérance du patient)
  3e étape : Acquisition abdo-pelvien suite à l’injection dans la vessie
    Inclure des coupoles jusqu’aux ischions

## Slide 27: Cystoscan
Acquisitions :
  1ère étape (sans injection) :
    Permet de visualiser la présence de calculs à l’intérieur de la vessie
  3e étape (post-injection) :
    Permet de visualiser :
      Présence de fuites vésicales
      Reflux urétéral
      Paroi de la vessie (régularité des contours)

## Slide 28: Cystoscan
Extravasation du contraste intra-vésicale :
Fuite vésical postéro-latérale
Source : Cahier technique TDM, Hôpital de Rimouski

## Slide 29: Cystoscan
Reconstructions : Idem à uroscan
  Coronales
  Sagittales
Reins, uretères et vessie opacifiés sur la phase post-injection intra-vésicale démontrant un reflux urétéral bilatéral
Source : Cahier technique TDM, Hôpital de Rimouski