## Slide 1: Protocoles tdm Divers
TAP, bassin, ASI et biopsie osseuse

## Slide 2: TDM Thorax – abdomen – pelvien (TAP)
Le protocole TDM TAP est très souvent utilisé. Il combine les éléments du TDM thorax et celui de l’abdo-pelvien.
Il peut être réalisé selon différents protocoles :
  Sans injection IV (TAP C-)
  Avec injection IV en phase veineuse (C+)
  Avec injection IV en phase artérielle (Angio-TDM TAP)
  Multiphase (C-, artériel, veineux)
Les renseignements cliniques détermineront le protocole à utiliser.

## Slide 3: TDM Thorax – abdomen – pelvien (TAP)
Buts et indications :
  Peu importe le protocole, ils seront les mêmes que ceux vus séparément pour le thorax ou l’abdomen.
  Pour le TAP C+ veineux, les pathologies du système lymphatique (exemple lymphome), seront ajoutées
Contre-indications :
Préparation
Positionnement
  Idem à thorax et abdomen, selon le protocole.

## Slide 4: TDM Thorax – abdomen – pelvien (TAP)
Protocole :
  Centrage :
    En cranio-caudal (z) : 5 cm au-dessus des épaules
    En antéro-postérieur (y) : Au centre de l’abdomen
  Injection : Varie en fonction du protocole
    Quantité : 90 à 100 ml
    Débit :
      Veineux = 3ml/sec
      Angio : 4ml/sec
    Délais :
      Veineux : 70 secondes
      Angio : Capteur de densité (ROI) dans l’aorte thoracique descendante

## Slide 5: TDM Thorax – abdomen – pelvien (TAP)
Topogramme : Environ 1000 mm (à ajuster selon le patient)
  Généralement le topo de face suffit
  Inclure 5 cm au-dessus des épaules jusqu’en dessous des ischions
  Apnée après inspiration
Source : Images, Cégep de Rimouski

## Slide 6: TDM Thorax – abdomen – pelvien (TAP)
Acquisition :
  Placer la boite d’acquisition de manière à couvrir :
    En cranio-caudal :
      De l’apex pulmonaire jusqu’en-dessous des ischions
    En largeur :
      Inclure la régions des aisselles (ganglions) et tout l’abdomen
      ATTENTION : Pour les patientes avec des seins volumineux, les seins ne seront pas inclus pour l’acquisition
Source : Images, Cégep de Rimouski

## Slide 7: TDM Thorax – abdomen – pelvien (TAP)
Acquisition :
  Utiliser le grand SFOV
  120 kV (diminuer à 100 kV si possible pour patient adulte mince)
  Épaisseur de coupe : 1,25 à 3 mm
  Fenêtre tissus mous
  Apnée après inspiration

## Slide 8: TDM Thorax – abdomen – pelvien (TAP)
Reconstructions :
  Axiale :
    Poumon (fenêtre pulmonaire)
  Coronales :
    Poumons (fenêtre pulmonaire)
    TAP (fenêtre médiastinale)
    TAP (fenêtre abdominale)
  Sagittales :
    Poumons (fenêtre pulmonaire)
    TAP (fenêtre médiastinale)
    TAP (fenêtre abdominale)
Source : Images, Cégep de Rimouski

## Slide 9: TDM du bassin (hanches)
DILLENSEGER, J-P., Atlas d’anatomie générale et radiologique, Elsevier Masson, 2019, page 51

## Slide 10: TDM du bassin (hanches)
L’étude TDM du bassin sera principalement sur le plan osseux.
Comme il s’agit d’étude osseuse, l’examen sera plus souvent réalisé sans injection de PDC intra-veineux (C-)
Pour les organes situés dans le bassin (organes génitaux), le TDM n’est pas la modalité de choix, et selon les pathologies recherchées, une modalité d’examen sera déterminée (IRM, échographie, etc.)

## Slide 11: TDM du bassin (hanches)
Buts ou indications :
  Traumatisme
  Douleur
  Recherche de fracture
  Planification orthopédique (pré-op)
  Suivi post-op
Contre-indications :
  Baryum dans la région pelvienne
  Si le protocole nécessite un injection IV de PDC, rechercher les contre-indications à l’injection (questionnaire anamnèse)

## Slide 12: TDM du bassin (hanches)
Préparation :
  Faire déshabiller le patient et faire revêtir une jaquette (retirer le haut et le bas)
  Retirer tout objet susceptible de nuire à la qualité de l’image (bijoux, piercing, etc.)
  Si le patient a du matériel orthopédique (prothèse, plaque et vis, etc.), prendre le protocole adapté (protocole IMAR)
  Faire vider la vessie avant l’examen
Ref : DILLENSEGER, J.-P., E., MOERSCHEL, C. ZORN, Guide des technologies de l’imagerie médicale et de la radiothérapie Quand la théorie éclaire la pratique. Elsevier Masson, 2016, page 174

## Slide 13: TDM du bassin (hanches)
Positionnement :
  Patient en décubitus dorsal
  Bras placés au-dessus de la tête (sur le thorax)
    Si impossible pour le patient, laisser les bras de chaque côté du corps, mais cela donne une moins bonne qualité d’examen
  Les pieds entrent en premier dans le statif
    Placer les pieds en rotation interne (si possible)
  S’assurer qu’il n’y ait pas de rotation du PMS.
    Épaule et bassin bien appuyés sur la table
  S’assurer qu’il n’y ait pas de déviation du PMS

## Slide 14: TDM du bassin (hanches)
Protocole :
  Centrage :
    En cranio-caudal (z) : 5 cm au-dessus de la crête iliaque
    En antéro-postérieur (y) : Au centre du bassin
  Injection : Aucune
    S’il y a injection, utilisé le protocole d’injection de l’abdomen-pelvien veineux

## Slide 15: TDM du bassin (hanches)
Topogramme : Environ 350 mm (à ajuster selon le patient)
  Généralement, le topo de face sera suffisant
  Inclure 5 cm au-dessus de la crête iliaque jusqu’en dessous des petits trochanter
Source : Images, Cégep de Rimouski

## Slide 16: TDM du bassin (hanches)
Acquisition :
  Placer la boite d’acquisition de manière à couvrir :
    En cranio-caudal :
      Du dessus de la crête iliaque jusqu’en dessous des petits trochanter
    En largeur :
      Tout le bassin et les hanches
Source : Images, Cégep de Rimouski

## Slide 17: TDM du bassin (hanches)
Acquisition :
  Utiliser le grand SFOV
  120 kV
  Épaisseur de coupe : 0,6 mm à 3 mm
  Fenêtre osseuse
Source : Images, Cégep de Rimouski

## Slide 18: TDM du bassin (hanches)
Reconstructions :
  Axiales : Tissus mous (fenêtre abdominale)
  Coronales : Os
  Sagittales : Os
Source : Images, Cégep de Rimouski

## Slide 19: TDM des articulations sacro-iliaques
Protocole idem à celui du bassin.
La seule différence est la région d’intérêt pour l’acquisition :
  Placer la boite d’acquisition de manière à couvrir :
    En cranio-caudal :
      1 cm au-dessus et en dessous des ASI
    En largeur :
      Inclure les EIAS
Source : Images, Cégep de Rimouski

## Slide 20: Scanographie pour mesure des membres inférieurs
Topogramme de face réalisé dans le but de mesurer les membres inférieur
Buts ou indications :
  Inégalité des membres inférieurs
  Mesure des MI
Contre-indication : Aucune
Préparation : Idem à bassin
Source : Cahier technique TDM, Hôpital de Rimouski

## Slide 21: Scanographie pour mesure des membres inférieurs
Positionnement : Idem à bassin
Centrage :
  En cranio-caudal (z) : 5 cm au-dessus des crêtes iliaques
  En antéro-postérieur (y) : Centre des membres inférieurs
Procédure :
  Placer un coussin sous les chevilles et les pieds
    Pour placer les membres inférieurs le plus parallèle possible au sol
  S’assurer que le patient est bien droit sur la table et que les jambes sont placées dans l’axe longitudinale de la table
  Positionner les pieds en dorsi-flexion
  Ajuster la longueur du topogramme selon la grandeur du patient (environ 1000 mm)
    Inclure du haut des crêtes iliaque jusqu’aux pieds (incluant les chevilles)

## Slide 22: Infiltration ASI à l’aide du TDM
Sous repère TDM, examen permettant au radiologiste d’insérer, suite à une anesthésie locale, une aiguille spinale de façon sécuritaire dans l’articulation sacro-iliaque. Une fois l’aiguille au bon endroit, le radiologiste injecte un peu de produit de contraste iodé pour s’assurer de la bonne localisation. Par la suite, il injectera un mélange d’anesthésiant (Marcaïne) et d’anti-inflammatoire de la classe des corticostéroïde (cortisone).

## Slide 23: Infiltration ASI à l’aide du TDM
Buts ou indications :
  Douleur
  Sacro-iléite
Contre-indications :
  Patient sous anti-coagulants / antiplaquettaires
    Risque de saignement lors de l’intervention. Les anti-coagulants / antiplaquettaires devront être cessés (avec l’accord du médecin) avant l’infiltration (le délais varie selon le médicament). Une analyse sanguine doit être fait avant l’infiltration pour s’assurer de la coagulabilité sanguine (INR, TCA, plaquettes)
  Patient sous antibiothérapie
    La prise d’antibiotique peut être contre-indiqué avec les anti-inflammatoires (corticostéroïdes). Toujours important de valider avec la radiologiste la compatibilité des médicaments utilisés
  Allergies aux médicaments utilisés
    Toujours valider avec le radiologiste la procédure à suivre en cas d’allergies aux produits utilisés (produit de contraste, anesthésiants, anti-inflammatoires)

## Slide 25: Infiltration ASI à l’aide du TDM
Matériel :
  Formulaire de consentement
  Questionnaire pré-infiltration (déceler les contre-indications)
  Plateau stérile (jetable)
  Gants stériles (radiologiste)
  Masques de procédures
  Grille repère (plombée)
  Marqueur
  Désinfectant (Baxedin 2%)
  1 aiguille spinale
  Anesthésiants :
    Xylocaïne (courte durée)
    Marcaïne (longue durée)
  Produit de contraste iodé
  Anti-inflammatoire (corticostéroïde)

## Slide 28: Infiltration ASI à l’aide du TDM
Préparation du patient :
  Arrêt des anti-coagulants/anti-plaquettaires
  Déshabillage (Idem à TDM des ASI)
Positionnement :
  Décubitus ventral
Centrage :
  Idem à TDM des ASI

## Slide 29: Infiltration ASI à l’aide du TDM
Procédure :
  Sortir le matériel nécessaire
  Vérifier l’identité du patient
  Vérifier la prescription et les symptômes avec le patient
  Vérifier le questionnaire avec le patient (allergies, anti-coagulants, etc.)
  Expliquer l’intervention au patient (étape de la procédure, risques, consignes)
  Faire signer le formulaire de consentement
  Installer le patient confortablement selon l’intervention
  Placer la grille-repère plombée selon l’endroit à traiter
    Permet au radiologiste de déterminer le point d’entrée à la peau
  Réaliser le topogramme (le topo de face sera suffisant)
    Ne pas oublié de placer la grille repère (plombée)

## Slide 30: Infiltration ASI à l’aide du TDM
Source : Cahier technique TDM, Hôpital de Rimouski

## Slide 31: Infiltration ASI à l’aide du TDM
Procédure (suite) :
  Placer la boite d’acquisition de manière à couvrir les ASI
Source : Cahier technique TDM, Hôpital de Rimouski

## Slide 32: Infiltration ASI à l’aide du TDM
Procédure (suite) :
  Procéder à l’acquisition spiralée
Grille repère plombée
Source : Cahier technique TDM, Hôpital de Rimouski

## Slide 33: Infiltration ASI à l’aide du TDM
Procédure (suite) :
  Ouvrir le plateau stérile et déballer le matériel (de manière stérile)
  Aviser le radiologiste lorsque les images et le matériel sont prêts
  Donner les substances au radiologiste (PDC, anesthésiant, anti-inflammatoire)
  À l’aide des images et des la grille repère, le radiologiste détermine son point d’entrée à la peau
  Réaliser les images (séquentielles) ai niveau de l’aiguille pour l’ajustement du trajet par le radiologiste)

## Slide 34: Infiltration ASI à l’aide du TDM
Aiguille spinale
Source : Cahier technique TDM, Hôpital de Rimouski

## Slide 35: Infiltration ASI à l’aide du TDM
Procédure (suite) :
  Une fois l’infiltration terminée, mettre un diachylon à l’endroit infiltré.
  Indiquer au patient les consignes post-examen (repos, immobilisation, glace, etc.)
  Disposer sécuritairement du matériel utilisés lors de l’intervention
  Archiver les images (PACS) et compléter le dossier radiologique du patient (medirad)
Risques :
  Saignement (hématome)
  Infection
  Douleur, sensibilité

## Slide 36: Biopsie osseuse sous TDM
Définition :
  Technique sous guidage TDM, permettant au radiologiste d’insérer, suite à une anesthésie locale, un trocart de façon sécuritaire dans une structure anatomique (lésion osseuse) et d’en prélever un ou des échantillon(s) dans le but de l’analyser en laboratoire et d’en déterminer sa nature
Buts ou indications :
  Lésion osseuse
  Métastases ostéolytiques
  Métastases ostéoblastiques
https://www.docteurclic.com/galerie-photos/image_5363_400.jpg

## Slide 37: Biopsie osseuse sous TDM
Contre-indications :
  Patient sous anti-coagulants / antiplaquettaires
    Risque de saignement lors de l’intervention. Les anti-coagulants / antiplaquettaires devront être cessés (avec l’accord du médecin) avant l’infiltration (le délais varie selon le médicament). Une analyse sanguine doit être fait avant l’infiltration pour s’assurer de la coagulabilité sanguine (INR, TCA, plaquettes)
  Patient dont les résultats sanguins (test de coagulogramme, INR, TCA, plaquettes) ne respectent pas les valeurs établies
  Allergies aux médicaments utilisés
    Toujours valider avec le radiologiste la procédure à suivre en cas d’allergies aux produits utilisés

## Slide 38: Biopsie osseuse sous TDM
Matériel :
  Gants stériles (radiologue)
  Gants non stériles (technologue)
  Masque de procédure
  Grille repère plombée
  Marqueur
  Plateau stérile (seringues, aiguilles, gaze, etc.)
  Scalpel
  Trocart à biopsie (type Hardbone)
  Désinfectant
  Xylocaïne (anesthésiant local)
  Pot pour le prélèvement
https://www.cookmedical.com/data/resources/IR-BM-BBIP-EN-201206_M3(1).pdf

## Slide 39: Biopsie osseuse sous TDM
Préparation du patient :
  Patient en jaquette (selon la région de la biopsie)
  Retirer les objets pouvant nuire à la qualité des images
  À jeun 3 heures avant l’intervention (complications)
  Explication complète de la procédure (positionnement, risques de la procédure, complications, etc.)
  Signature du formulaire de consentement du patient

## Slide 40: Biopsie osseuse sous TDM
Positionnement : Varie selon le site de la biopsie (le bassin et le sacrum sont des sites fréquents)
  Décubitus ventral
  Bras relevés au-dessus de la tête
Centrage :
  En cranio-caudal (z) : 5 cm au dessus des crêtes iliaques
  En antéro-postérieur (y) : Au centre du bassin

## Slide 41: Biopsie osseuse sous TDM
Procédure d’examen :
  Vérifier identité du patient, les tests sanguins (coagulogramme, INR, TCA, plaquettes) et les allergies
  Vérifier la prise de médicaments anti-coagulants (si oui, s’assurer qu’ils ont été cessés selon la procédure prévue)
  Suite aux explications de la procédure (étapes, risques, consignes, positionnement), procéder à la signature du consentement
  Installation d’un soluté de NaCl 0,9%
  Prise des signes vitaux pré-intervention
  Installer le patient sur la table d’examen en fonction du positionnement déterminé et positionner le matériel requis pour l’intervention

## Slide 42: Biopsie osseuse sous TDM
Procédure d’examen (suite) :
  En fonction des images antérieures et de l’emplacement de la lésion à biopsier:
    Positionner la grille repère vis-à-vis la structure à prélevée
      Permet de déterminer le point d’entrée à la peau et le trajet du trocart
  Procéder à la réalisation du topogramme :
    Généralement un seul topo de face sera suffisant

## Slide 43: Biopsie osseuse sous TDM
Source : Images, Cégep de Rimouski

## Slide 44: Biopsie osseuse sous TDM
Procédure d’examen (suite) :
  Placer la boite d’acquisition de manière à couvrir la région anatomique ou se situe la lésion
  Procéder à l’acquisition de référence
Source : Images, Cégep de Rimouski

## Slide 45: Biopsie osseuse sous TDM
Procédure d’examen (suite) :
  Ouvrir le plateau stérile et déballer le matériel (de manière stérile)
  Aviser le radiologiste lorsque les images et le matériel sont prêts
  Donner les substances au radiologiste
  À l’aide des images et de la grille repère, le radiologiste détermine son point d’entrée à la peau, puis à la désinfection de la peau
  Il procèdera à l’anesthésie locale au site d’entrée
  Par la suite, il placera le trocart à biopsie (Hardbone) selon le trajet souhaité
  Réaliser les images (séquentielles) ai niveau de l’aiguille pour l’ajustement du trajet par le radiologiste
  Lorsque le trajet est adéquat, le radiologiste procèdera au prélèvement d’un ou de plusieurs fragments osseux
  Les prélèvements seront déposés dans un pot contenant de la formaline bien identifié au nom du patient qui sera envoyé en pathologie pour déterminer la nature de la lésion

## Slide 46
Trocart (aiguille) à biopsie
Lésion ostéolytique
Source : Cahier technique TDM, Hôpital de Rimouski

## Slide 47
Lésion ostéoblastique
Source : Cahier technique TDM, Hôpital de Rimouski

## Slide 48
Lésion ostéoblastique
Hardbone
Source : Cahier technique TDM, Hôpital de Rimouski

## Slide 49: Biopsie osseuse sous TDM
Procédure d’examen (suite) :
  Une fois les prélèvements effectués, une acquisition spiralée sera faite sur la région pour s’assurer qu’il n’y a pas de complications immédiates (saignement, etc.)
  Le patient sera ensuite transféré dans une civière et sera dirigé vers une unité de recouvrement pour une période de 3-4 heures

## Slide 51: Biopsie osseuse sous TDM
Reconstructions :
  Des reconstructions d’images post-biopsie peuvent être effectuées selon la région à biopsier à la demande du radiologiste.
  Généralement, les coupes axiales sont suffisantes.